附件：

- 主要技术指标：

- 釜体容积：1L。

2、容器主要材质：

1）釜体：S31603；2）釜盖：S31603；3）测温保护管S31603；4）角阀：S31603；5）接头：S31603；6）四通：S31603；7）爆破阀：S31603；8）釜体法兰：35CrMo；9）螺栓：35CrMo；10）螺母：45# 。

- 结构特点：

1、开口要求： 测温口：1个 DN6，进气口1个 DN3，出气口1个 DN3，液相口1个 DN3，爆破阀口1个DN6，下出料口DN10。

2、加热方式：电加热炉加热。加热功率：≥1Kw。

3、釜体实料锻件掏空，釜盖为锻件，釜盖电动升降，升降平台喷塑。

4、最高工作温度：300℃  设计温度：≥350℃

5、最高工作压力：20MPa  设计压力：≥22MPa，配现场显示压力变送器。

6、搅拌转速：变频调速，转速50~1000r/min，电机功率：0.18Kw，220V电压，铝壳出口型电机。

7、釜内介质：塑料和二氧化碳。

8、下出料电动球阀：通径DN10mm，工作压力≤200bar，流体温度≤300℃，连接方式：螺纹连接，结构形式：直通，工作电压：AC220V，阀体材质：316L不锈钢，硬密封。

9、配爆破片（装1备4），扭力扳手1个，下出料电动球阀1个。

- 控制器：

1.温度控制显示：温控数显表，控制釜内温度，控温精度±2℃。

2.压力显示：数字显示表

3.变频器厂家台湾台达，控制仪表厂家厦门宇电总厂。

4.控温模块：节能型控温模块。